扬中市人民医院

控温毯采购需求

一、名 称：控温仪

二、数 量：壹套

三、用 途：适用于麻醉科、手术室、ICU、神经外科、神经内科、儿科等科室患者进行物理控温。

四、技术要求：

- 毯温设置范围： 5℃-20℃、35℃-40℃

- 体温设置范围：33℃-37℃

- 微电脑自动控制

- 具有体温、毯温双控制功能

- 具有两组回路，可独立操作控制

- 具有安全报警功能:故障报警、水位报警、传感器脱落报警、断电/漏电保护等报警功能，声音及显示双重报警

- 正常工作时整机噪音≤60dB

- 毯面负重能力≥100kg

- 毯面采用TPU材质，易清洗消毒

- 附件要求：冰毯1个，冰帽1个，配备防水套

五、谈判文件要求和组成：

1、谈判文件要求为一本正本，二本副本；正副本内容应一致，如有矛盾以正本为准，装在一个袋里密封，封口处盖章，并在密封袋正面有投标单位全称。

2、以上文件每页须要谈判响应单位企业法人签章或其授权代表签字或盖公章；

3、在参加谈判时须将谈判响应文件装订成册后密封递交。

4、投标人必须取得制造商或代理商的有效的授权证书，其授权内容至少包括授权经销产品、有效期、授权地区及售后服务等。

5、投标人应提供以下资料：投标报价表（单机和总价）、供货一览表、配置清单、医疗器械注册证及登记表、企业营业执照、医疗器械经营许可证、法人代表授权书等认为有必要提供的其他文件。

6、投标人必须详细提供各种配件及耗材的明细清单和价格，并承诺在采购方需要时以不高于此价格供货。

7、整机保修≥贰年，并承诺在设备的整个使用周期内，供货方应确保设备的正常使用，接到用户的维修请求后，应在12小时内到达现场实施维修排除故障；

8、提供完整的技术资料壹套，各项指标和参数应符合相关标准，且与投标响应文件一致。

9、供应商应对用户的操作和维修人员进行免费培训，使其能对设备进行熟练的操作、日常的维护保养和常见问题的排除。培训方式和地点应在投标文件中注明。

10、供应商应提供所推荐产品周边地区近期的详细销售业绩，必须以合同方式体现，合同数量≥两份，且合同内容不得覆盖。

11、付款方式：安装验收合格能够正常使用后付全款的70%，正常使用满六个月付全款的20%，正常使用满十二个月付清余款10%。

12、交货地点和交货日期：扬中市人民医院院内  合同签订30个工作日

六、其他：

1、采购文件递交截止日期为2017年1月20日，可以为快递或送达，谈判时间另行通知。

2、联系方式：扬中市人民医院 设备信息科  扬中市扬子中路235号  0511-88266186