扬中市人民医院

隔水式血浆解冻仪采购需求

扬中市人民医院对隔水式血浆解冻仪进行询价采购，欢迎各供应商积极参与。

- 设备名称：隔水式血浆解冻仪，

- 适用范围

适用于冰冻血浆制品的快速解冻

- 技术要求

1、最大可同时解冻袋数≥10袋（200毫升/袋），解冻时间≤30min

2、微电脑控制温度、摇摆频率，温度可调37°C±0.5°C，定时可设1-99min。

3、功能稳定，具有超限等故障自动保护报警功能。

- 谈判文件要求和组成：

- 投标文件所投内容可以全部响应，也可以部分响应。

- 谈判文件要求为一本正本，一本副本；正副本内容应一致，如有矛盾以正本为准，装在一个袋里密封，封口处盖章，并在密封袋正面有投标单位全称。

- 投标人必须取得制造商或代理商的有效的授权证书，其授权内容至少包括授权经销产品、有效期、授权地区及售后服务等。

- 投标人应提供以下资料：投标报价表、供货一览表、配置清单、医疗器械注册证及登记表、企业营业执照、医疗器械经营许可证、法人代表授权书等认为有必要提供的其他文件。

- 报价中应包含运杂、装卸、包装、安装及调试、保险、检测、检验、税费、售后服务等以及国家规定的各项费用等一切费用。

- 需提供所投产品彩页及详细技术参数（技术参数如有矛盾处，以彩页为准）并在彩页中标注所投产品。

- 投标人必须详细提供各种配件及耗材的明细清单和价格，并承诺在采购方需要时以不高于此价格供货。

- 整机保修≥壹年，并承诺在设备的整个使用周期内，供货方应确保设备的正常使用，接到用户的维修请求后，应在24小时内到达现场实施维修排除故障。

- 提供完整的技术资料壹套，各项指标和参数应符合相关标准，且与投标响应文件一致。

- 供应商应对用户的操作和维修人员进行免费培训，使其能对设备进行熟练的操作、日常的维护保养和常见问题的排除。

- 交货地点和交货日期：扬中市人民医院院内  合同签订10个工作日。

六、其他：

1、项目成交原则：在满足采购需求的条件下，最低价中标。

2、采购文件递交截止日期为2017年7月23日，以发出时间为准，逾期不予受理，如需现场谈判时间另行通知。

3、联系方式：扬中市人民医院 设备信息科  扬中市扬子中路235号  0511-88266186